## Slide 1: Разработка алгоритма оптимального планирования движения мобильного робота с учетом сложных ограничений
Студентка 873 группы МФТИ
Соковикова Светлана Сергеевна
Научный руководитель
Устюжанин Андрей Евгеньевич
Notes: Корректировать название( возможно )

## Slide 2: Цели работы
Сделать обзор существующих алгоритмов планирования траектории движения
Разработать оптимальный алгоритм планирования движения робота с учетом сложных ограничений
  Заданные скорости в определённых точках
  Возможные препятствия на пути робота
  Безостановочное движение на поворотах
Реализовать исследуемый алгоритм и протестировать его работоспособность в симуляторе
Провести исследование эффективности алгоритма
Notes: В целом сделано

## Slide 3: Задача планирования траектории движения робота
Мобильные роботы предназначены для выполнения работ на любой местности.
При планировании траектории движения робота важен поиск оптимального маршрута.
Оптимальность маршрута заключается в минимизации времени и расстояния, необходимых на его прохождение.
Оптимальность маршрута сокращает время, затраченное на выполнение задачи, и как следствие повышает эффективность алгоритма.
Notes: Добавить картинок

## Slide 4: Требования к разрабатываемому алгоритму
Дана территория, в которой расположены точки Oi (координаты каждой точки Oix, Oiy)
На территории существуют препятствия, с которыми робот не должен сталкиваться, и может определить их имеющимися на борту датчиками (лазер, кинект, ...)
необходимо исследовать территорию и составить карту препятствий, так чтобы можно было построить оптимальную траекторию обхода точек Оi (время прохода по этой траектории было бы минимально) такую, что скорость робота в окрестности каждой точки Oi удовлетворяла требованиям:
  угловая скорость w принадлежит интервалу [wi, Wi],
  линейные проекции скорости vx и vy принадлежат интервалам [vxi, V xi] и [v yi, V yi] соответственно.

## Slide 5: ROS
Операционная система, среда для разработки роботов
Открытый исходный код
Хорошая поддержка
Унифицированная архитектура

## Slide 6: Существующие алгоритмы планирования траектории движения
Представление местности в виде графа, с последующим поиском кратчайшего маршрута, например по алгоритму Дейкстры
Маршрутные алгоритмы
Алгоритм динамического окна
Генетические алгоритмы
Другие

## Slide 7: Предлагаемый алгоритм безостановочного движения
Алгоритм основан на представлении территории в виде графа
  При расчете расстояния, необходимого для построения оптимального маршрута, учитывается расстояние объезда препятствия
Робот должен пройти указанные точки с указанными скоростями
  При необходимости поворота роботу придается как линейная так и угловая скорость из заданных интервалов соответственно [wi, Wi], [vxi, V xi], [v yi, V yi]
  Для избежания столкновения с препятствиями эффективные размеры препятствия изменяются в соответствии с текущей скоростью робота и ее направлением
Пример: необходимо посетить точки О1, О2, О3, а также точку Овсп для того чтобы обойти препятствие
Notes: Готов

## Slide 8: Работа алгоритма
Известна скорость в заданной точке -
Опытным путём вычислено критическое центробежное ускорение, при котором робот не перевернётся на поворотах -
Отсюда эффективный радиус кривизны
Угловая скорость w = / Rкр
Эффективный размер препятствия изменяется пропорционально квадрату скорости робота во время движения

## Slide 9: Экспериментальные данные
Эксперимент производится в симуляторе gazebo
Сравниваются два алгоритма
  без остановок на поворотах
  в точке поворота имеющий нулевую линейную скорость
Оба алгоритма исследуются на 6 траекториях
  Номер траектории определяет количество поворотов этой траектории, учитывая обход препятствий

## Slide 10: Экспериментальные данные
Средняя скорость роботов по всем траекториям:
  Алгоритм с остановками на поворотах: 0,19 м/с
  Безостановочный алгоритм: 0,3 м/с
Эффективность безостановочного алгоритма увеличивается с количеством поворотов
Оба алгоритма успешно избегают препятствия
Chart: Средняя скорость робота
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Алгоритм с отановками | 0.21053 | 0.19737 | 0.19565 | 0.1875 | 0.17231 | 0.15962
Алгоритм без остановок | 0.28767 | 0.2686 | 0.28966 | 0.30184 | 0.33155 | 0.32759

## Slide 11: Экспериментальные данные
С увеличением числа поворотов траектории разрыв между двумя алгоритмами возрастает в пользу безостановочного алгоритма
Chart: Время прохождения траектории
Алгоритм с отановками | 9.5 | 15.2 | 18.4 | 24 | 32.5 | 52
Алгоритм без остановок | 7.3 | 12.1 | 14.5 | 16.3 | 18.7 | 29

## Slide 12: Выводы
Разработан алгоритм безостановочного на поворотах движения робота с избежанием препятствий
Исследуемый алгоритм позволяет роботу пройти маршрут быстрее в среднем на 50% по сравнению с алгоритмом с остановками робота на поворотах
  В различных условиях результаты могут изменяться достаточно широко, например, если требуется построить траекторию с малым радиусом кривизны поворотов, то в таком случае алгоритм с остановками будет эффективнее
Следующие шаги
  Оптимизировать алгоритм
  Протестировать работу алгоритма на реальном роботе
Notes: Сравним предложенный метод с существующими

## Slide 13: 13 слайд

## Slide 14: Спасибо за внимание!